| 甘肃清泉生物科技有限公司年产20万吨优化柴油项目拟审批公示 |
| --- |
| 项目名称 | 甘肃清泉生物科技有限公司年产20万吨优化柴油项目环境影响报告表 |
| 建设地点 | 高台县盐池工业园区甘肃清泉生物科技有限公司内 |
| 建设内容 | 项目总投资12000万元，其中环保投资为368万元，占总投资的3.07%。建设内容为：利旧氯代胺车间，室外设备区新建罐区及配套设施，建设年产20万吨优化柴油生产线，采用依托+新建，配套建设主体工程、储运工程、工辅工程、环保工程。 |
| 建设单位 | 甘肃赛贝露生物科技有限责任公司 | 环评机构 | 甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工期，严格执行《张掖市大气污染防治条例》相关要求，采取洒水抑尘、物料加盖篷布、设置防风抑尘网、加强施工管理、使用优质燃油等措施，落实施工场地6个100%要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。营运期，丙类罐区设置废气处理油气回收处理系统 1 套，2 套吸附处理装置（一用一备），废气通过储罐呼吸阀经废气收集管道进入油气回收装置处理后经15m高排气筒排出，调和车间产生的废气设置油气回收装置，水喷淋塔经15m 高排气筒排出，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。产生的其他酸碱类和丙三醇，无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中相应排放限值。 2.水环境保护。施工期，生活污水依托公司已建化粪池收集后排入园区污水处理厂处理；施工废水收集沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。营运期，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。生产废水依托公司内已建成的污水处理站（处理工艺为污水预处理设施（废水中和+气浮隔油+三效蒸发）、污水生化处理设施（调节配水池+絮凝沉降池+ABR4池+SBR3池+二次沉淀池+清水池）进行处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准,，进入工业园区污水处理厂满足《污水排入城镇下水道水质标准》污水综合排放标准（GB/T31962-2015）A级标准限值要求。 3.固体废物分类处理、处置。施工期，产生的建筑垃圾统一收集后运至园区管委会指定的地方处置，生活垃圾集中收集后由园区环卫部门处理。运营期，产生的固体废物是清罐油泥、废盐、污水处理站污泥及生活垃圾。油品储罐含油底泥定期清出，清罐油泥、废盐和污水处理站污泥属危险废物，须密闭桶装，暂存于公司已建成的危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置，废盐需进行危险废物属性鉴别，鉴定之前按照危险废物管理，生活垃圾集中收集后由园区环卫部门处理。 4.噪声污染防治。采取选用低噪声设备、隔声、减振等降噪措施，避免夜间施工，施工期场界噪声必须严格控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求范围内；营运期厂界噪声须满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 |
| 以上公示期为2024年2月22日-2月23日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |