| 高台明联智能电气设备制造项目（一期）建设项目拟审批公示 |
| --- |
| 项目名称 | 高台明联智能电气设备制造项目（一期）建设项目环境影响报告表 |
| 建设地点 | 高台县南华工业园区纬六路南侧、经五路西侧 |
| 建设内容 | 项目总投资100000万元，其中：环保投资125万元，占总投资的1.25%，占地面积30000m2，年生产非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器200台，高压互感器500套，预装式变电站50套，智能运维巡视装置1000套，配套建设主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程、公用工程。 |
| 建设单位 | 高台明联智能电气有限公司 | 环评机构 | 甘肃诺能环保工程有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工期，产生的废气主要是场地平整、开挖填埋、车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气，严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等相关要求，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期废气主要是变压器和高压互感器线圈制作浇筑时，浇筑混料过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃经布袋除尘器处理后，与浇筑和烘干产生的有机废气密闭收集后，经“干式过滤棉+光氧催化+活性碳吸附”处理后通过15m高排气筒排出，产生的颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准；变压器线圈制作浸漆和烘干时产生有机废气，产生的非甲烷总烃生产车间无组织排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值；焊接工序产生的焊接废气设置移动式焊接烟尘净化器，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值。 2.水环境保护。施工期施工废水设置沉淀池，将施工废水收集后沉淀回用不外排，沉淀的泥浆与施工垃圾一起运送垃圾填埋场处理；生活污水经环保厕所收集，合理处置。运营期生活污水经20m3化粪池收集后，经园区污水管网进入南华镇污水处理厂处理。 3.固体废物分类处理、处置。施工期产生的建筑垃圾、施工弃土及生活垃圾等，分类处置、综合利用。运营期产生的生活垃圾集中收集运送至园区指定垃圾收集点处理，产生的废电线及废弃配件收集后外售回收单位，除尘灰定期清理后全部回用至浇筑填料上料工序，废漆渣和废弃环氧树脂暂存于一般固废暂存间（50m2），运至园区一般固废填埋场处置，废漆桶由厂家回收再利用，危险废物是废油桶、废弃环氧树脂和固化剂包装桶、废润滑及废液压油、废过滤棉、废UV灯管和废活性炭，收集后暂存于危废暂存间（30m2），定期委托有资质单位进行处置，危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，设置规范标志。 4.噪声污染防治。合理安排施工时序，选用低噪声设备，建筑物隔音、安装减震垫等措施。施工期场厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期主要产噪设备包括切割机、风机、空压机等，采取基础减震、管道外壳阻尼、建筑隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 |
| 以上公示期为2024年3月26日-3月27日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |